| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, Ταχ. Κώδικας: 72100 Πληροφορίες: Τζουβάρα Φωτεινή Τηλέφωνο: 2841340304 Εmail: tzouvara.f@0531.syzefxis.gov.gr | Άγιος Νικόλαος, 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 99987 Προς: «LASSITHI MOTORS & ENGINEERING – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.» Επιμενίδου 53 72 100 Άγιος Νικόλαος Email: mavrimam@otenet.gr |
| --- | --- |

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δυο (2) επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες της ΠΕ Λασιθίου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

- Την με αριθμ. 1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762 τ.Β΄) απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».

- Την με αρ. πρωτ. 242575/01-10-2019 (ΦΕΚ 3732 τ.Β’ 8-10-2019) απόφαση περί μεταβίβασης και ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης.

- Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».

- Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

- Το με αρ. πρωτ. 400221/21-12-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011871522) αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού.

- Την με αριθμ. 401829/22-12-2022 (ΑΔΑ: 996Τ7ΛΚ-ΛΝ1) βεβαίωση περί ύπαρξης πολυετούς έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και με την αριθμ. 83/2023 δέσμευση πίστωσης.

- Την με αριθμ. 1256/28-2-2023 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί έγκρισης προμήθειας δυο (2) επιβατικών αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

σας καλεί

να υποβάλετε έγγραφη οικονομική προσφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας έως την Τετάρτη    12/04/2023 και ώρα 14:00 μ.μ., για την προμήθεια δυο (2) επιβατικών οχημάτων με προϋπολογισμό 36.000,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου.

Αναλυτική περιγραφή των όρων της πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια οχημάτων περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α΄ και Β΄.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 072 ΚΑΕ 1731.01 «Προμήθεια δυο (2) επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες της ΠΕ Λασιθίου».

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr.

|  | Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου |
| --- | --- |
|  | Ανδρουλάκης Ιωάννης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α. Αντικείμενο της πρόσκλησης

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια δυο (2) επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ως προς το αντικείμενο της παρούσας, αρμόδιο είναι το Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Λασιθίου (τηλ. επικοινωνίας 28413-40307).

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Β. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης

Η παράδοση του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στην έδρα της Π.Ε. Λασιθίου Τα πάσης φύσεως έξοδα (κόστος μεταφοράς κλπ) θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Γ. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Η προσφορά υποβάλλεται ή αποστέλλεται με οποιονδήποτε τρόπο σε σφραγισμένο

φάκελο, στον οποίο τοποθετείται:

- Έγγραφη τεχνική προσφορά. Η τεχνική προσφορά συντάσσεται από τον προσφέροντα λαμβάνοντας υπόψη τα ζητούμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», και αναλύοντας όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων οχημάτων.

- Έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’.

Οι τιμές της προσφοράς θα εκφράζεται σε ευρώ.

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρ. 73 του Ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.

- Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας αφορούν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

- Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Εφόσον η νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση, προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. ΓΕΜΗ) αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου, οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, e-mail).

Αν η προσφορά παρουσιάζει επιφυλάξεις ή αποκλίσεις από οποιοδήποτε όρο της παρούσας απορρίπτεται. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον το νόμιμο εκπρόσωπό σας.

Δ. Κρατήσεις - Πληρωμή

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει συνολικά μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης με την εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου που θα εκδοθεί.

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 ./Επιβατικό Όχημα

1. Αμάξωμα -Πλαίσιο

- Είδος Οχήματος: Επιβατικό.

- Αριθμός θυρών: 4 τουλάχιστον (τέσσερις).

- Αριθμός θέσεων: 5.

- Η καμπίνα να είναι θερμο-ηχομονωμένη, να φέρει προστατευτικό τάπητα και κατάλληλα επιθέματα επ’ αυτού, τα καθίσματα να είναι επενδυμένα με αντιιδρωτικό υλικό.

- Ανεμοθώρακες και κρύσταλλα ασφαλείας εγκεκριμένου τύπου.

- Σύστημα ενισχύσεων αμαξώματος (μπάρες) ώστε σε περίπτωση σύγκρουσης να εξασφαλίζεται η αρχική μορφή του αμαξώματος.

- Χρώμα: Λευκό ή Γκρι.

- Μήκος: τουλάχιστον 4.100mm

- Χώρος αποσκευών: τουλάχιστον 300lt

2. Κινητήρας

- Τρικύλινδρος ή Τετρακύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που θα πληροί από άποψη θορύβου και ρύπων όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία.

- Χωρητικότητα: μέχρι 1.400cc (επί ποινή αποκλεισμού).

- Είδος Καυσίμου: Βενζίνη Αμόλυβδη.

- Ισχύς μεγαλύτερη των 80Ps (επί ποινή αποκλεισμού).

- Ροπή μεγαλύτερη των 100Nm.

- Κατανάλωση μικτού κύκλου μικρότερη των 6,5lt/100km (επί ποινή αποκλεισμού).

- Εμπομπές CO2 μικτού κύκλου μικρότερη των 140gr/km (επί ποινή αποκλεισμού).

3. Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης

- Κιβώτιο Ταχυτήτων: Μηχανικό με 5 τουλάχιστον εμπρόσθιες σχέσεις και μια οπίσθια.

- Μηχανισμός διαφορικού με μετάδοση κίνησης στους 2 εμπρόσθιους τροχούς.

4. Σύστημα Πέδησης

Το Σύστημα Πέδησης θα είναι διπλού υδραυλικού κυκλώματος που να επενεργεί και στους τέσσερις τροχούς. Θα είναι εφοδιασμένο με μηχανισμό χειρόφρενου που θα επενεργεί, κατά προτίμηση, στους οπίσθιους τροχούς.

- Σύστημα Πέδησης Εμπρός: Αεριζόμενοι δίσκοι.

- Σύστημα Πέδησης Πίσω:  Δίσκοι.

- Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS).

- Σύστημα ελέγχου ευστάθειας (ESP).

5. Σύστημα Διεύθυνσης

- Υδραυλικό Τιμόνι, στο αριστερό μέρος του οχήματος, με κολώνα ρυθμιζόμενη κατά ύψος και προέκταση &  Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση.

6. Σύστημα Ανάρτησης

- Ανεξάρτητοι μηχανισμοί απόσβεσης (αμορτισέρ) σε εμπρόσθιους & οπίσθιους τροχούς με μπάρες σταθεροποίησης ή ράβδους εξισορρόπησης ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι.

7. Ηλεκτρικό Σύστημα

- Συσσωρευτής ή συσσωρευτές 12 Volt περίπου 75 ΑΗ ή ανάλογο.

- Όργανα ελέγχου τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. και κατά προτίμηση: ελέγχου κινητήρα,  πίεσης λαδιού, πίεσης ελαστικών, στροφόμετρο, ένδειξης θερμοκρασίας, μέτρησης στάθμης καυσίμου, φόρτισης συσσωρευτών, χειροφρένου κλπ.

8. Ασφάλεια

- Να φέρει ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβάτες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ο.Κ.

- Να φέρει αεροσάκους για τον οδηγό και συνοδηγό πλευρικούς-οροφής.

- Βαθμολογία EURO NCAP Crash Test  τουλάχιστον 4****

9. Λοιπός εξοπλισμός

- Σύστημα κλιματισμού

- Φωτισμός σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κ.Ο.Κ.

- Ρεζέρβα έκτακτης ανάγκης ή κιτ επισκευής τροχών.

- Τρίγωνο στάθμευσης.

- Φαρμακείο κατάλληλα εξοπλισμένο.

- Θερμομονωτικά κρύσταλλα με αντιθαμβωτική αντίσταση στο  πίσω 	κρύσταλλο τηςκαμπίνας.

- Εξοπλισμός:

  - Ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου με εξωτερική κεραία, CD ή USB player, ηχεία σε όλο το χώρο του οχήματος.

  - Immobilizer & ηλεκτρονικό σύστημα κλειδώματος με τηλεχειρισμό και κεντρικό κλείδωμα.

  - Ρυθμιζόμενοι ηλεκτρικοί καθρέπτες.

  - Ηλεκτρικά παράθυρα σε όλες τις πόρτες.

  - Σύστημα ηχητικής υποβοήθησης στάθμευσης.

  - Προστατευτική ποδιά.

10. Γενικές απαιτήσεις

- Δύο (2) πυροσβεστήρες  κατάλληλους κατά τις διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών-Επικοινωνιών για επιβατηγό αυτοκίνητο.

- Να είναι καινούργιο, αντιπροσωπείας, να πληρούνται όλες οι τελευταίες απαιτήσεις που θέτει ή Ευρωπαϊκή Ένωση και το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών &  Μεταφορών όσον αφορά την ταξινόμηση του οχήματος από την αρμόδια Δνση Μετ/ρων & Επικ/νιων (εκπομπές καυσαερίων, προστασία πεζών, πίσω ορατότητα, ανακύκλωσης κτλ).

- Να δοθεί εγγύηση για 3 (τρία) χρόνια τουλάχιστον για όλα τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου.

- Να δοθεί εγγύηση για 5 (πέντε) τουλάχιστον χρόνια για το χρώμα, 5 (πέντε) τουλάχιστον χρόνια για οξείδωση και 5 (πέντε) χρόνια σε περίπτωση διάτρησης.

- Να παραδοθεί με λωρίδα κίτρινου χρώματος πλάτος 10 cm στη μέση του αμαξώματος περιμετρικά και παράλληλα προς το έδαφος και να αναγραφεί ο τίτλος της Υπηρεσίας (Περιφέρεια Κρήτης - Π.Ε. Λασιθίου) και στις δυο πλευρές του οχήματος. Γενικά το αυτοκίνητο θα φέρει πινακίδες και διακριτικά σύμφωνα με την ΚΥΑ 129/2534/2010.

- Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθούν πλήρεις προδιαγραφές για το προσφερόμενο όχημα και ενημερωτικά εγχειρίδια-φυλλάδια (prospectus) με κατάλογο ανταλλακτικών.

- Χρόνος παράδοσης: Εντός εξαμήνου από την υπογραφή της σύμβασης.

- Τόπος παράδοσης: Κατάστημα Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

- Χρόνος παραλαβής: Πέντε ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο (υποψήφιος Ανάδοχος)………………….……………………………………………………….. με έδρα  …………………………………. οδός …….………………….. αριθμός …………… Τ.Κ. …………..   τηλ. ……………………. ΑΦΜ …………………………….. Δ.Ο.Υ….………………………… αφού έλαβα γνώση της αρ. πρωτ. …./…-…-… πρόσκλησης για την προμήθεια δυο (2) επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της πρόσκλησης και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας στην κάτωθι τιμή:

| Α/Α |  | ΕΙΔΟΣ | TEMAXIA | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ | 2 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |
| ΦΠΑ |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ |  |

Ημερομηνία  ………../……../2023

Ο Προσφέρων

( Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή – Σφραγίδα )