|  |  | ΑΔΑΜ: 23PROC012842245 ΑΔΑ: 9ΞΑΣ7ΛΚ-9ΦΗ |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |  | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 |
| Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 ΧΑΝΙΑ ΤΚ. 73100 Τηλέφωνο : 2821340170 Fax : 2821340275 Πληροφορίες : Δημήτρης Κατσαβριάς Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: prom@crete.gov.gr |  | Αρ. Πρωτ: 188925/9-6-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ». |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| ΝΑΙ |  |  |  |
| Ταξινόμηση CPV | Σύμβαση Προμηθειών Κατηγορία Προμηθειών: «Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός (ταξινόμηση κατά CPV 33100000-1)» |
| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
| Ημερομηνία Ημ. Μην. Έτος | Ημέρα εβδομάδας | Ώρα | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ |

| Χρηματοδότηση Προμήθειας : | ΕΣΠΑ - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |
| --- | --- | --- |

| Προϋπολογισθείσα δαπάνη: | 21.398,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ |
| --- | --- |
| Kριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την Προμήθεια  Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού  για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ», προϋπολογισμού 21.398,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

- του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις αποφάσεις:

- την αριθμ. 1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762/Β΄/26-2-2021) απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».

- Την με αριθμ. 242575/01-10-2019 (ΦΕΚ3732/2019 τ. Β’) απόφαση Περιφερειάρχη για μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης.

- Την με αρ.πρ. 196286/24.08.2018, ΑΔΑ: Ω8ΗΞ7ΛΚ-ΦΗΧ (ορθή επανάληψη ως προς το κείμενο 22/06/2020)  απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου.

- Η με αρ.πρ. 3611/18.9.2018 αίτηση χρηματοδότησης πράξης της Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη της πράξης «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ» στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020»

- Την με αρ.πρ. 660/5.2.2019 (ΑΔΑ: ΨΔΕΔ7ΛΚ-ΚΑΒ) ένταξη της πράξης «Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5032867 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020.

- Η με αρ.πρ. 17940/11.2.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας  και Ανάπτυξης για την Έγκριση Ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ – 002 (ΑΔΑ:6ΤΨΖ465ΧΙ8-72Ω).

- Την με αρ.πρ. 45003/22.4.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση της ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, (ΑΔΑ: 6947465ΧΙ8-ΩΡΩ).

- Η με αρ.93/2019 (ΑΔΑ:Ψ1ΠΒ7ΛΚ-ΖΩΑ) Απόφαση τροποποίησης του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για την εγγραφή της Πράξης σε αυτό.

- Την από 15/2/2019 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: Ψ6ΖΖ7ΛΚ-Ψ4Π) μεταξύ «Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) ‘’ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ’’, «ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ» και «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» για την Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ».

- Την με αρ.πρ. 198872/13.8.2019 Απόφαση (ΑΔΑ:6ΚΗ17ΛΚ-ΑΦΠ) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Γ/κής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης για την Υλοποίηση της Πράξης.

- Την με αριθμ. 145/2023 (πρακτικό Νο 05/10-02-2023, (ΑΔΑ:6Φ2Κ7ΛΚ-Θ5Ζ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος

- Το αρ.πρ. 184375/06-06-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων με τις επικαιροποιημένες προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας.

- τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Για ότι δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση ισχύουν τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν προσφορά για την Προμήθεια  Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού  για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.398,68€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους με Κωδικό Ενάριθμου έργου 2019ΕΠ00210018 της ΣΑΕΠ 002/01.

Αντικείμενο της πρόσκλησης

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η Προμήθεια  Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού  για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 21.398,68 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄.

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους γενικούς όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής της πρόσκλησης.

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των ειδών.

Λόγοι αποκλεισμού

Προσφέροντες αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις  παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του ν. 4782/2021.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, ή αποστέλλονται  με ευθύνη του προσφέροντα όσον αφορά στην έγκαιρη παράδοσή τους,  στο τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Πλατεία Ελευθερίας 1 έως την 20/06/2023 Ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Αμέσως μετά την λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών θα διενεργηθεί η αποσφράγιση και η αξιολόγηση.

Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία , τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λ.π) καθώς και η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ. ………../202… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Ο φάκελος περιέχει :

- Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το  νόμιμο  εκπρόσωπο (σε περίπτωση νομικού προσώπου) στην οποία θα δηλώνεται  ότι : «δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών  προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στον οικονομικό φορέα».

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο,  θα δηλώνεται  ότι : « δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 »

- Φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ (αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών)

- Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική  ασφάλιση, σε ισχύ.

- Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ή άλλου αρμόδιου επαγγελματικού μητρώου που να έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμα.

- Νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος

- Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης .

Εφόσον η  νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση, προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ ΓΕΜΗ) αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον  έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

- Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ) και τις μεταβολές.

- Για την απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016  υποβάλλει ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

- Την Τεχνική προσφορά. Ο προσφέρων συντάσσει την Τεχνική προσφορά -ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   λαμβάνοντας υπόψη τα ζητούμενα στα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» αναφέροντας αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους,  καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει την προσφορά του και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών.

- Την Οικονομική προσφορά η οποία υποβάλλεται συμπληρώνοντας το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄.

Τόπος και χρόνος παράδοσης

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ.

Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών  ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.  Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή όπως αυτή ορίστηκε με την αρ. 145/2023 (ΑΔΑ: 6Φ2Κ7ΛΚ-Θ5Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.

Κρατήσεις – Πληρωμή

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολόγιου έπειτα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Για την πληρωμή θα προσκομίζονται τα απαραίτητα κατά το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 καθώς και ότι άλλο ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή βαρύνεται με  όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Λοιποί όροι

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr και αντίγραφο της θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Χανίων  (πλ. Ελευθερίας 1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

|  |  | TEM. | ΤΙΜΗ | ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 13% | ΦΠΑ 6% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ | 1 | 4.000,00 |  |  | 4.000,00 |
| 2 | ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |
| 3 | ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ | 2 | 100,00 | 200,00 |  |  |
| 4 | ΙΑΤΡΙΚΟ MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |  |
| 5 | ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |
| 6 | ΦΟΡΗΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ | 3 | 100,00 | 300,00 |  |  |
| 7 | ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ | 3 | 300,00 |  | 900,00 |  |
| 8 | ΣΤΑΤO ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ | 2 | 105,00 | 210,00 |  |  |
| 9 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ-ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ | 1 | 1.800,00 |  | 1.800,00 |  |
| 10 | ΨΥΓΕΙΟ 89lt | 1 | 240,00 | 240,00 |  |  |
| 11 | ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ | 1 | 230,00 | 230,00 |  |  |
| 12 | ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3lt | 2 | 150,00 | 300,00 |  |  |
| 13 | ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5lt | 2 | 200,00 | 400,00 |  |  |
| 14 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ | 1 | 75,00 | 75,00 |  |  |
| 15 | ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 10lt | 1 | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 16 | ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ | 2 | 135,00 | 270,00 |  |  |
| 17 | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ | 1 | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 18 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ | 2 | 100,00 | 200,00 |  |  |
| 19 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙ | 1 | 320,00 | 320,00 |  |  |
| 20 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ | 3 | 100,00 | 300,00 |  |  |
| 21 | ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 1 | 120,00 | 120,00 |  |  |
| 22 | ΑΝΑΒΑΘΡΟ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 1 | 85,00 | 85,00 |  |  |
| 23 | ΣΕΤ AMBU ΜΕ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑ | 1 | 120,00 | 120,00 |  |  |
| 24 | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ | 1 | 60,00 | 60,00 |  |  |
| 25 | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΡΛ | 1 | 190,00 | 190,00 |  |  |
| 26 | ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ | 3 | 70,00 |  | 210,00 |  |
| 27 | ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ | 3 | 80,00 |  | 240,00 |  |
| 28 | ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ | 1 | 230,00 | 230,00 |  |  |
| 29 | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ | 3 | 80,00 | 240,00 |  |  |
| 30 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ | 2 | 150,00 |  | 300,00 |  |
| 31 | ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | 1 | 85,00 | 85,00 |  |  |
| 32 | ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 20lt | 1 | 40,00 | 40,00 |  |  |
| 33 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΗΘΡΕΣ | 1 | 40,00 | 40,00 |  |  |
| 34 | ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΩΝ | 2 | 25,00 | 50,00 |  |  |
| 35 | ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΗΠΙΑ ΚΛΙΣΗ (ΤΥΠΟΥ ΣΦΗΝΑ) | 2 | 25,45 | 50,90 |  |  |
| 36 | ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ | 2 | 35,44 | 70,88 |  |  |
| 37 | ΦΟΡΗΤΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ | 2 | 85,54 |  | 171,08 |  |
| 38 | ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΥΣΙΜΟ | 2 | 25,50 | 51,00 |  |  |
| 39 | ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ | 1 | 60,00 | 60,00 |  |  |
|  | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ | 10.537,78 | 3.621,08 | 4.000,00 |
|  | ΦΠΑ | 2.529,07 | 470,74 | 240,00 |
|  | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ | 13.066,85 | 4.091,82 | 4.240,00 |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ | 21.398,67 |

Χανιά ….. - 06 - 2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Συντάχθηκε                                                                Η Πρ/νη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΧ

α.α.

………………

Ιατρός                                                                                 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Πολ/κος Μηχ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ME ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ

Να είναι καινούριος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας και ανθεκτικής κατασκευής για έντονη νοσοκομειακή χρήση. Να πληροί όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας

- Να είναι διφασικής απινίδωσης, χειροκίνητης, συγχρονιζόμενης και αυτόματης λειτουργίας (AED). Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και ενσωματωμένο τροφοδοτικό 220V/50Hz

- Να διαθέτει οθόνη LCD, υψηλής ανάλυσης, διαστάσεων τουλάχιστον 5,8" ιντσών, στην οποία να απεικονίζονται 2 τουλάχιστον διαφορετικές κυματομορφές, ο αριθμός των σφίξεων, η απαγωγή, η επιλεγόμενη ενέργεια, ο κορεσμός οξυγόνου (εφόσον υπάρχει μονάδα παλμικής οξυμετρίας), ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, ένδειξη αποκόλλησης ηλεκτροδίων καθώς και άλλα βοηθητικά για το χειριστή μηνύματα.

- Να διαθέτει καταγραφικό τουλάχιστον δύο (2) καναλιών, και ταχύτητας 25mm/sec. Να μπορεί να καταγράψει τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα πριν το επεισόδιο (History).

- Να είναι φορητός με χειρολαβή μεταφοράς. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους έως 7,00 kg περίπου συμπεριλαμβανομένης και της μπαταρίας.

- Να πραγματοποιεί απινίδωση μέσω paddles.

- Η χρήση του απινιδωτή να είναι απλή και η επιλογή της προς απόδοση ενέργειας να γίνεται με τρόπο ώστε να έχουμε άμεση απόκριση ενώ η φόρτιση και η εκφόρτιση να γίνεται από τα Paddles.

- Να διαθέτει ικανότητα σύγχρονης και ασύγχρονης διφασικής απινίδωσης με αποδιδόμενη ενέργεια 5 έως τουλάχιστον 270 Joules σε τουλάχιστον 10 βήματα.

- Να έχει δυνατότητα τουλάχιστον 70 απινιδώσεων στα 200J με πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή τουλάχιστον 120 λεπτών παρακολούθησης (monitoring) του ασθενούς.

- Ο χρόνος φόρτισης στην ενέργεια των 200J να είναι έως 4 sec, τόσο στο ρεύμα όσο και με την μπαταρία και στα 300J και πάνω να είναι το πολύ 8 sec.

- Να παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα/αναλώσιμα για την πλήρη λειτουργία του.

- Να εκτελεί αυτόματη απινίδωση (AED) μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων μίας χρήσης, με φωνητικές οδηγίες στα ελληνικά, για χρήση από μη εξειδικευμένο προσωπικό

- Να συνοδεύεται από εργονομικό τροχήλατο σταθερό και ασφαλές στην μετακίνηση, με κατάλληλο φρένο και συρτάρι.

- Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο με συγκεκριμένες αναφορές σε επίσημα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα προσπέκτους ή εγχειρίδια του κατασκευαστή.

2. ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ

- Να είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας

- Να λειτουργεί µε ρεύμα στα 220V/50Hz µε ενσωµατωµένο τροφοδοτικό και επαναφορτιζόµενη εσωτερική μπαταρία, η οποία θα περιλαµβάνεται.

- Η δειγµατοληψία να είναι μεγαλύτερη από10000 Hz.

- Nα συλλέγει ταυτόχρονα και τις δώδεκα απαγωγές σε συνδυασµούς standard και Cabrera.

- Να έχει οθόνη LCD / TFTδιαστάσεων 6" τουλάχιστον όπου να απεικονίζονται:

- Έως και 12 απαγωγές ταυτόχρονα

- Ηµεροµηνία, ώρα και όνοµα ασθενή

- Ένδειξη µπαταρίας µε δυνατότητα ενηµέρωσης του χρήστη σε περίπτωση αποφόρτισής της κατά την λειτουργία

- Καρδιορυθµός - Επισκόπηση καρδιακής λειτουργίας

- Ευαισθησία καρδιογραφήµατος µε δυνατότητα επιλογής µεταξύ 4 διαφορετικών µεγεθών

- ∆ιάφορα µηνύµατα συστήµατος

- Κατάσταση φίλτρου (ενεργοποιηµένο ή µη)

- Να υπάρχει οπτική και ηχητική ένδειξη σε τυχόν αποκόλληση ή µη καλή επαφή των ηλεκτροδίων.

- Να διαθέτει ανίχνευση εμφυτευμένου βηματοδότη

- Να διαθέτει καταγραφικό 12 καναλιών,  θερµικού τύπου, µε εύρος συχνοτήτων από 0,05-150 Hz για την εκτύπωση σε χαρτί μεγέθους τουλάχιστον 200 mm-A4 (ZFOLDED). Να καταγράφει όλα τα κανάλια σε µια Α4 σελίδα.

- Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφόρων τύπων εκτύπωσης κατά την αυτόµατη λειτουργία. Απαραίτητη είναι η ταυτόχρονη εκτύπωση 12 απαγωγών σε µία σελίδα.

- Η ταχύτητα εκτύπωσης να µπορεί να ρυθµιστεί στα 5/10/25/50 mm/s και η ευαισθησία να µπορεί να ρυθµιστεί χειροκίνητα ή και αυτόµατα.

- Να παρέχει φίλτρα µυϊκά στα 25 και 35 Hz καθώς και φίλτρα δικτύου στα 50 και 60 Hz.

- Να έχει δυνατότητα συγκράτησης στην µνήµη και αρχειοθέτησης ηλεκτροκαρδιογραφηµάτων τουλάχιστον 40 εξετάσεων.

- Να έχει λογισμικό αυτόματων μετρήσεων και αυτόματης διάγνωσης

- Να διαθέτει κατά προτίµηση ενιαίο καλώδιο ασθενούς.

- Να διαθέτει Ευρωπαϊκό χρωµατικό κώδικα καλωδίου ασθενούς.

- Να είναι ελαφρύς και στιβαρής κατασκευής

- Να είναι συμβατός µε Η/Υ για διατήρηση και καταγραφή του ΗΚΓ. Επιπλέον να είναι δυνατή η εξαγωγή στοιχείων σε pdf

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για έντονη νοσοκομειακή χρήση. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για πλήρη χρήση, καθώς και τσάντα μεταφοράς.

- Να συνοδεύεται από εργονομικό τροχήλατο σταθερό και ασφαλές στη μετακίνηση με κατάλληλο φρένο, συρτάρι (ή καλάθι) και βραχίονα στήριξης καλωδίου

- Να συνοδεύονται από κατάλογο µε τιμές αναλωσίμων και ανταλλακτικών.

3. ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

- Αξιόπιστη μέτρηση με μεγάλη ακρίβεια και βήμα μέτρησης 1

- Αξιόπιστη τεχνολογία  μέτρησης και φιλτραρίσματος τύπου PureSat ή αντίστοιχη

- Ένδειξη καρδιακού ρυθμού

- Ανθεκτικό στις πτώσεις και στην υγρασία (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)

- Μεγάλης ευκρίνειας οθόνη LED με ευδιάκριτη ανάγνωση των ενδείξεων από οποιοδήποτε σημείο

- Φωτεινή ένδειξη ποιότητας σφυγμού τριών χρωμάτων

- Φωτεινές ενδείξεις alarm

- Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών

- Συνεχής λειτουργία με 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ τουλάχιστον 34 ωρών

- Μικρών διαστάσεων 58x56x33cm περίπου και πολύ μικρού βάρους

- Να διαθέτει CE mark

- Τα παραπάνω να αποδεικνύονται από παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια του οίκου

4. ΙΑΤΡΙΚΟ MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

- Καινούριο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, φορητό, με ειδική λαβή μεταφοράς καθώς και κατάλληλο τροχήλατο με καλαθάκι.

- Να συνοδεύεται από όλα τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά (συνδετικά καλώδια, πενταπολικό καλώδιοECG, 3 περιχειρίδες κανονική ενηλίκων, υπέρβαρων ενηλίκων και παίδων, αισθητήρες πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων και παίδων  κλπ)  ώστε να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία

- Τροφοδοσία 220Volt /50Ηz

- Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου διάρκειας τουλάχιστον 4ωρών σε πλήρη λειτουργία

- Θερμογραφικός εκτυπωτής τριών καναλιών, 3 ταχυτήτων

- Υψηλής ευκρίνειας οθόνη αφής, περίπου12 ιντσών, με ταυτόχρονη απεικόνιση τουλάχιστον 6 κυματομορφών καθώς και ψηφιακές ενδείξειςόλων των παρακολουθούμενων / μετρούμενων παραμέτρων

- Μνήμη δεδομένων τουλάχιστον 48 ωρών. Καταγραφή στη μνήμη και εκτύπωση γεγονότων αρρυθμίας

- Κατάλληλο για παρακολούθηση ενηλίκων/ παίδων με προκαθορισμένες ρυθμίσεις ορίων σε όλες τις παραμέτρους αλλά και δυνατότητα τροποποίησης αυτών.

- Alarm κρίσιμων σημείων με ηχητική και χρωματική ένδειξη σε όλες τις παραμέτρους

- Ανεξάρτητη ρύθμιση έντασης/σίγασης ήχων και alarm

- Απεικόνιση ηλεκτροκαρδιογραφήματος ECG – αναπνοής με συναγερμό
άπνοιας.

- Να διαθέτει ανάλυση του διαστήματος ST σε όλες τις παρακολουθούμενες απαγωγές και ενδείξεις τους στην οθόνη καθώς και ανίχνευση αρρυθμιών

- Προστασία από απινιδώσεις, ανίχνευση βηματοδότη

- Σε περίπτωση αποκόλλησης μιας απαγωγής εκτός από τον συναγερμό να μεταπηδά σε άλλη απαγωγή ώστε να μην χάνεται η παρακολούθηση της κυματομορφής από την οθόνη.

- Καρδιακός ρυθμός

- Αναίμακτη πίεση NIBP (με ταλαντωσιμετρική μέθοδο) με πολλαπλές λειτουργίες μέτρησης: manual, auto, με προκαθορισμένα διαστήματα μέτρησης,stat.Να απεικονίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα οι τιμές της συστολικής-διαστολικής και μέσης πίεσης.

- Να είναι τεχνολογίας Massimo ή Nellcor

- Μέτρηση κορεσμού SPO20-100% με βήμα 1%

- Παλμικός ΡυθμόςPR

- Μέτρηση Θερμοκρασίας

- Να περιλαμβάνει τροχήλατη βάση στιβαρής κατασκευής με τουλάχιστον ένα καλαθάκι και άγκιστρα, φρένο σε τουλάχιστον δύο τροχούς και δυνατότητα κλίσης (tilt) του μονιτορ.

5. ΦΟΡΗΤΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

- Να είναι εργονομικής κατασκευής και φορητή με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία να επαναφορτίζεται από ρεύμα 220-240V/ACκαι να συνοδεύεται από τους απαραίτητους φορτιστές

- Διάρκεια λειτουργίας μόνο με την μπαταρία / αυτονομία τουλάχιστον 30min

- Να είναι απλή στον χειρισμό κατά την λειτουργία και η αποσυναρμολόγηση των επιμέρους παρελκόμενών της να είναι εύκολη, χωρίς να απαιτείται η χρήση εργαλείων.

- Η κατασκευή της να είναι τέτοια που να μην επιτρέπει την δημιουργία εστιών μόλυνσης.

- Οκαθαρισμός της να είναι εύκολος και τα εξαρτήματά της (φιάλη, σωλήνας αναρρόφησης, κλπ) που έρχονται σε επαφή με τα διάφορα εκκρίματα των ασθενών, να αποστειρώνονται σε υγρό κλίβανο.

- Η αναρροφητική της ικανότητα να είναι τουλάχιστον 20 lit/min και το κενό που επιτυγχάνει η αντλία να είναι κατ’ ελάχιστο 65 Kpa.

- Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης της αναρροφητικής ικανότητας και να φέρει μανόμετρο ένδειξης της πίεσης αναρρόφησης.

- Να διαθέτει άθραυστη φιάλη 1 lit, με ασφαλιστική δικλείδα, ενδείξεις και ειδικό φίλτρο προστασίας.

- Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, καθώς και κλιμακωτή ένδειξη επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας.

- Όταν γεμίζει η φιάλη εκκριμάτων, να διαθέτει σύστημα διακοπής αναρρόφησης.

- Η διάρκεια της πλήρους φόρτισης της μπαταρίας, να είναι οι ελάχιστες.

- Να διαθέτει φίλτρο αντιμικροβιακό και υγρασίας, και να δύναται να λειτουργεί και με φιάλη εκκριμάτων μιας χρήσεως.

- Να διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης μήκους 1.5 m.

6. ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ
   Φορητός νεφελοποιητής υγρού φαρμάκου με τη χρήση τεχνολογίας πεπιεσμένου αέρα

- Υψηλή ικανότητα νεφελοποίησης (>0,5 ml / λεπτό)

- Να περιλαμβάνει τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη λειτουργία του: δοχείο φαρμάκου, επιστόμιο, μάσκα ενηλίκων, σωλήνας πεπιεσμένου αέρα, τροφοδοτικό καλώδιο, φίλτρο κτλ

- Όλα τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή να μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να αποστειρωθούν.

- Να έχει τουλάχιστον 3 χρόνια εγγύηση

- Να συνοδεύεται από τσάντα αποθήκευσης και μεταφοράς

7. ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

- Αμαξίδιο πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

- Μεταλλικός σκελετός

- Υφασμάτινο κάθισμα

- Αποσπώμενα πλαϊνά

- Περιστρεφόμενα και αποσπώμενα υποπόδια

- Φουσκωτοί οπίσθιοι

- Συμπαγείς εμπρόσθιοι τροχοί (PU) για μεγαλύτερη αντοχή

- Να φέρει φρένα στις λαβές και φρένα στους οπίσθιους τροχούς

- Πλάτος καθίσματος τουλάχιστον 45cm, βάθος καθίσματος τουλάχιστον 40cm

- Συνολικές διαστάσεις περίπου 89(Μ)x63(Π)x89(Y)cm

- Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 kg

- Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 χρόνι

8. ΣΤΑΤΟ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

- Σκελετός στήλης από αλουμίνιο.

- Μεταλλική INOX τροχήλατη βάση.

- Αντιστατικοί τροχοί με φρένα, με επικάλυψη πλαστικού για εύκολη και αθόρυβη μετακίνηση.

- Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους με εύρος τουλάχιστον 115 – 200cm.

- Μέγιστο βάρος φορτίου 5kg

9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ – ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

- Κατασκευή Inox με υψηλή αντοχή

- Πτυσσόμενη, συναρμολογείται και αποσυναρμολογείται εύκολα χωρίς εργαλεία

- Με σύστημα ρυθμιζόμενης βάσης για να προσεγγίζει το μέρος που χρειάζεται να μετακινηθεί ο ασθενής (π.χ. την τουαλέτα, ένα αναπηρικό αμαξίδιο κα)

- Αποσπώμενο και πλενόμενο κάθισμα

- Ηλεκτρική ανύψωση και αυξομείωση ύψους (απόσταση καθίσματος από το έδαφος τουλάχιστον38 έως 78cm)

- Μπαταρία με αυτονομία έως και 10μέρες ή 40 πλήρεις χρήσεις

- Αποσπώμενη πλάτη

- Διπλοί τροχοί με δυνατότητα περιστροφής 360o –μπροστινοίτροχοί με φρένο διαμέτρου 12cm, πίσω τροχοί με διάμετρο 10cm

- Αυξομειώμενη βάση (εξωτερικό πλάτος περίπου 65 έως 105cm)

- Βάρος σκελετού 10kg

- Μέγιστο βάρος χρήστη 115kg

- Εγγύηση 3 χρόνια

10. ΨΥΓΕΙΟ 89lt

- Χωρητικότητας περίπου 89lt (χωρητικότητα συντήρησης 77lt περίπου, χωρητικότητα κατάψυξης 12lt περίπου)

- Διαστάσεις περίπου 82x48x50cm

- Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση

11. ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ

- Ράμπες αναπηρικού αμαξιδίου που πτύσσονται συρταρωτά για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

- Κατασκευασμένες από αλουμινίο υψηλής ανθεκτικότητας

- Να διατίθενται ανά ζεύγος

- Μέγιστο βάρος χρήστη και αμαξιδίου >250 kg

- Διαστάσεις: πλάτος  τουλάχιστον 17cm - Μήκος σε πτύξη: 90 cm με δυνατότητα επιμήκυνσης έως τουλάχιστον 2m

- Πιστοποίηση CE

- Εγγύηση 2 χρόνια

12. ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3lt

- Φιάλη οξυγόνου αλουμινίου

- Χωρητικότητα 3lt

- Με κλείστρο 25Ε και ροομετρο με μανόμετροAphrodite

- Δυνατότητα ρύθμισης ροής (έως 15lt/min)

- Με ενσωματωμένη χειρολαβή μεταφοράς

- Επίπεδη βάση

- Εγγύηση 2 χρόνια

13. ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5lt

- Φιάλη οξυγόνου αλουμινίου

- Χωρητικότητα 5lt

- Με κλείστρο 25Ε και ροομετρο με μανόμετρο Aphrodite

- Δυνατότητα ρύθμισης ροής (έως 15lt/min)

- Με ενσωματωμένη χειρολαβή μεταφοράς

- Επίπεδη βάση

- Εγγύηση 2 χρόνια

14. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Καρότσι Μεταφοράς Φιαλών Οξυγόνου 2, 5 και 10 λίτρων

15. ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 10lt

- Δοχείο απολύμανσης με καπάκι χωρητικότητας 10lt, κατάλληλο για απολύμανση ιατρικών εργαλείων

- Να διαθέτει ένθετο κόσκινο από ανθεκτικό υλικό  και με οπές για εύκολο στέγνωμα

- Να είναι κατασκευασμένο από υλικό (π.χ. PVC) υψηλής αντοχής σε υγρά απολύμανσης

- Όγκος: 10λίτρα

- Διαστάσεις (εξωτερικές): 53x32.5x10cm περίπου

16. ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

- Αναδιπλούμενο παραβάν με 3 πλαίσια που να συνδέονται με μεντεσέδες ώστε να επιτρέπεται η επιθυμητή τοποθέτησης

- Διάσταση φύλλου 60cm x1,70cm

- Με μη διαπερατό ύφασμα αρίστης ποιότητας

- Τροχήλατο με 6 τροχούς με δυνατότητα κίνησης προς όλες τις διευθύνσεις

- Βάρος λιγότερο από 30kg

17. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ

- Στρογγυλεμένες γωνίες προς αποφυγή ατυχήματος από σύγκρουση

- Να στηρίζεται σε 4 πόδια.

- Να έχει σκελετό στιβαρής μεταλλικής κατασκευής από επιχρωμιωμένο χάλυβα ή με χάλυβα βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σκούρου χρώματος, με αντοχή στα χημικά απολύμανσης - καθαρισμού

- Να φέρει ανθεκτικό στρώμα επενδεδυμένο από δερματίνη άριστης ποιότητας μεγάλης αντοχής στα χημικά απολύμανσης – καθαρισμού, σκούρου χρώματος.

- Να διαθέτει ανακλινόμενη πλάτη. Η ανάκλιση να γίνεται με εύχρηστο μηχανισμό υψηλής αντοχής.

- Αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 110 kg

- Να έχει υποδοχέα ρολού χαρτοσέντονου

- Διαστάσεις περίπου 195x65x75cm (M Χ Π Χ Υ)

- Εγγύηση 2 χρόνια

18. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

- Τροχήλατο σκαμπό με πλάτη

- Επίπεδο στρογγυλό κάθισμα με ταπετσαρία δερματίνης

- Υδραυλικός μηχανισμός ρύθμισης ύψους περίπου (50-70cm)

- Βάση χρωμίου 5 τροχών

- Εγγύηση 2 χρόνια

19. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ

- Τροχήλατο τραπέζι ανοξείδωτο INOX

- Με 2 ανοξείδωτες επιφάνειες (ράφια) με περιμετρικό προστατευτικό γείσο

- Με προσθαφαιρούμενο ανοξείδωτο συρτάρι

- 4 τροχούς εκ των οποίων οι 2 να φέρουν φρένο

- Με 2 χειρολαβές ωθήσεως

- Να φέρει προσκρουστήρες και στις 4 γωνίες για την εξομάλυνση των προσκρούσεων

- Διαστάσεις: 50x70x85cm περίπου

- Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον

20. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

- Τεχνολογία AFIB για ανίχνευση κολπικής μαρμαρυγής με την ένδειξη του σύμβολου AFIB στην οθόνη.

- Τεχνολογία MAM: Το πιεσόμετρο να εκτελεί αυτόματα σε κάθε μέτρηση που πραγματοποιεί ο χρήστης μια τριπλή μέτρηση (τρεις διαδοχικές μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης), ώστε να προκύπτει γρήγορο και ακριβές αποτέλεσμα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης

- Θύρα USB για σύνδεση σε PC (Η/Υ)

- Εύκολη χρήση με ένα μόνο κουμπί

- Δυνατότητα υποστήριξης 2 χρηστών

- Αποθήκευση 99 μετρήσεων ανά χρήστη με ημερομηνία & ώρα

- Μεγάλη οθόνη για εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων μέτρησης

- Με ένδειξη στην οθόνη εάν το αποτέλεσμα της μέτρησης βρίσκεται εντός του βέλτιστου (πράσινο), αυξημένου (κίτρινο), πολύ υψηλού (πορτοκαλί) ή επικίνδυνα υψηλού (κόκκινο) φάσματος

- ∆είκτης ελέγχου περιχειρίδας για εξασφαλισμένη αξιοπιστία μέτρησης

- ∆είκτης μετακίνησης χεριού: Ανίχνευση κίνησης κατά τη διάρκεια της μέτρησης για μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση

- Λειτουργία κλειδώματος / ξεκλειδώματος

- Με περιχειρίδα 22-42 cm κατάλληλη για κανονικά αλλά και για πιο εύσωμα άτομα

- Δυνατότητα λειτουργίας με μετασχηματιστή ρεύματος

- Να είναι πολύ ελαφρύ περίπου 350gr μαζί με τις μπαταρίες του

- Εγγύηση 3 χρόνια

21. ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

- Κώδωνας από ανοξείδωτο χάλυβα

- Στεφάνη που δεν παγώνει, για μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς

- Μαλακές και εφαρμοστές ελιές, που παρέχουν άνετη εφαρμογή και εξαιρετική ηχομόνωση

- Kατασκευή σωλήνα: Μονός αυλός

- Βάρος κώδωνα περίπου 80 gr

- Διάμετρος διαφράγματος περίπου 4mil

- Συνολικό μήκος τουλάχιστον 65 cm

- Τεχνολογία κώδωνα: Διπλής όψης

- Χρώμα σωλήνα: Μαύρο

- Εγγύηση 5 χρόνια

- Αδιάβροχη θήκη μεταφοράς στηθοσκοπίου με εσωτερική θήκη από πλέγμα για επιπλέον αποθήκευση

22. ΑΝΑΒΑΘΡΟ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Βοηθητικό ανάβαθρο – σκαλοπάτι μονό για την ομαλή άνοδο στην εξεταστική κλίνη

- Να διαθέτει λαβή συγκράτησης ασφαλείας

- Με αντιολισθητική επιφάνειας

- Διαστάσεις επιφάνειας: 36 x 28 x 22 cm

- Μέγιστο βάρος χρήστη: 130 kg

23. ΣΕΤ AMBU ΜΕ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑ

- Κλιβανιζόμενη ambu σιλικόνης για επαγγελματική χρήση χωρίς Latex

- Με ασκό αναζωογόνησης 2500ml

- Να περιλαμβάνει ασκό επανεισπνοής 1600ml περίπου

- Μάσκα Νο4 σιλικόνης

- Βαλβίδα pop-off 60cm/H2o

- Σωλήνας οξυγόνου 2m

- Περιστρεφόμενο σύστημα σύνδεσης του ασκού αναζωογόνησης με την μάσκα

- Με ανταλλακτική βαλβίδα για την Ambu και ανταλλακτικό ρεζερβουάρ οξυγόνου μίας χρήσης

24. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ

- Λευκό μεταλλικό φαρμακείο τοίχου

- Με 2 ράφια και με κλειδαριά και κλειδί

- Διαστάσεις: 46x30x14cm

- Βάρος: 7,5 kg

25. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΡΛ

Πλήρες Διαγνωστικό Σετ ΩΡΛ γενικής Χρήσης που να περιλαμβάνει ωτοσκόπιο με λαβή, κεφαλή για ξύλινο γλωσσοπίεστρο, 2 λαρυγγικούς καθρέπτες, κεφαλή ρινοδιαστολέα, ρυθμιζόμενο λαρυγγικό φακό που εφάπτεται η κεφαλή του γλωσσοπίεστρου.

- Να διατίθεται σε κασετίνα προστασίας

- Λειτουργία με μπαταρίες

- Εγγύηση 2 χρόνια

26. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

- Μέγιστο Βάρος Χρήστη 130kg

- Τα μπράτσα  να μπορούν να  βοηθήσουν τον χρήστη να κάθεται σε πιο άνετη θέση και να παρέχουν περαιτέρω στήριξη και βοήθεια όταν κάθεται ή σηκώνεται. Μέγιστο βάρος πλαϊνών 40kg

- Συνολικό πλάτος 50cm

- Πλάτος καθίσματος 40cm

- Βάθος καθίσματος 45cm

- Ύψος 12,5cm

- Ύψος βραχίονα 25cm

27. ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ KAI ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

- Ιδανικό βοήθημα για να κάνει το μπάνιο σας πιο εύκολο και ξεκούραστο. Πλαστικό κάθισμα με πλάτη και χειρολαβές για καλύτερη και ασφαλέστερη στήριξη.

- Σκελετός αλουμινίου

- Λαστιχένια πόδια για να μην γλιστράει.

- Μέγιστο Βάρος Χρήστη 100kg

- Προσθαφαιρούμενη πλάτη και χειρολαβές

- Δυνατότητα ρύθμισης ύψους καθίσματος περίπου 30-50cm

- Διαστάσεις καθίσματος περίπου 30x40cm

28. ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ

- Διαφανοσκόπιο τεχνολογίας LCD μίας θέσης

- Φωτισμός 9600Κ

- Δυνατότητα αυξομείωσης της φωτεινότητας

- Ισχύς 24W

- Τάση 220-230V

- Εσωτερικές διαστάσεις 44x36cm

- Εξωτερικές διαστάσεις περίπου 50x50x2,4cm

29. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

- Βοηθητική λαβή/στήριγμα για κρεβάτι

- Τοποθετείται μεταξύ του στρώματος και του κρεβατιού

- Μαλακή λαβή με αντιολισθητική επιφάνεια

- Ρυθμιζόμενη ύψος λαβής

- Μέγιστο βάρος χρήστη έως 110kg

- Να διαθέτει ιμάντες ασφαλείας για σταθεροποίηση

30. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ

- Μεταλλική κατασκευή αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής, με αντοχή στα χημικά απολύμανσης – καθαρισμού

- Πτυσσόμενος για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά

- Να διαθέτει κάθισμα και αφαιρούμενο καλαθάκι μεταφοράς αντικειμένων

- Να έχει ανατομικές χειρολαβές με φρένα και ρυθμιζόμενο ύψος

- Με ρυθμιζόμενο ύψος 77-88cm

- Μέγιστο βάρος χρήστη 110kg

- Με συμπαγείς τροχούς και φρένα που κλειδώνουν στους οπίσθιους τροχούς

- Να φέρει βραχίονα στήριξης για να ακουμπάει ο ασθενής όταν κάθεται

31. ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

Το Σετ να περιεχει τουλάχιστον:

- Ανοξείδωτο νεφροειδες

- Ανοξείδωτο μπωλ Γενικης χρήσης 150 ml

- Ανοξείδωτη λαβίδα Kocher - ευθεία - 16 cm

- Ανοξείδωτη ανατομική λαβίδα  - 16 cm

- Ανοξείδωτο ψαλίδι

- Ανοξείδωτη τολυπολαβίδα

- Ανοξείδωτο δίσκο εργαλείων με καπάκι διαστάσεων περίπου 25 x 30 x 6.2 cm

32. ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 20lt

- Να διαθέτει πεντάλ και υδραυλικό μηχανισμό ανοίγματος με soft κλείσιμο

- Αφαιρούμενο καπάκι για εύκολο καθάρισμα

- Με διαστάσεις περίπου 62x25x25cm

- Χωρητικότητα 20lt

- Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος

33. ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

- Ψηφιακό θερμόμετρο μετώπου με υπέρυθρες για θερμομέτρηση χωρίς επαφή

- Με φωτιζόμενη οθόνη LCD

- Με θήκη μεταφοράς

- Με δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης μετά την τελευταία μέτρηση

- Λειτουργία με μπαταρίες

- Εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη

34. ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΩΝ

Μαξιλάρι μαλακό και ειδικά διαμορφωμένο για να τοποθετείται ανάμεσα στα γόνατα. Σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει την ιδανική ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης.

- Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αφρό μνήμης (memory foam)

- Να διαθέτει θήκη με φερμουάρ που να μπορεί να αφαιρείται, να πλένεται και να επανατοποθετείται

- Διαστάσεις περίπου 25x20x15cm

35. ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΗΠΙΑ ΚΛΙΣΗ (ΤΥΠΟΥ ΣΦΗΝΑ)

Μαξιλάρι με κλίση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της πλάτης και για τη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση των κάτω άκρων.

- Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υποαλλεργικό υλικό.

- Να διαθέτει θήκη με φερμουάρ που να μπορεί να αφαιρείται, να πλένεται και να επανατοποθετείται

- Διαστάσεις περίπου 37x37x7cm

36. ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ

Μαξιλάρι για την πρόληψη δημιουργίας ελκών κατάκλισης και την ανακούφιση του πόνου στην περιοχή του κόκκυγα

- Να είναι κατασκευασμένο από ανατομικό υλικό

- Να φέρει οπή στο κέντρο

- Να διαθέτει θήκη που να μπορεί να αφαιρείται, να πλένεται και επανατοποθετείται

- Με διάμετρο δακτυλίου περίπου 40cm και πάχος 7cm

37. ΦΟΡΗΤΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ

- Με πτυσσόμενο σκελετό για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

- Να διαθέτει προσθαφαιρούμενο δοχείο για να καθαρίζεται εύκολα

- Με ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος 46-56cm

- Μέγιστο βάρος χρήστη 100kg

- Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους

38. ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΥΣΙΜΟ

- Φουσκωτή λεκάνη για λούσιμο με ανατομική θέση για τον αυχένα για εύκολη τοποθέτηση

- Φουσκώνεται με τη χρήση αντλίας χειρός ή εναλλακτικά με το στόμα

- Η συγκράτηση του αέρα γίνεται με βαλβίδα ασφαλείας

- Από ανθεκτικό υλικό (π.χ. PVC)

- Να διαθέτει σωλήνα για τη εύκολη απομάκρυνση του νερού

- Να περιλαμβάνει αντλία χειρός (τρόμπα)

- Διαστάσεις περίπου 60x50x20cm

39. ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

- Ψηφιακή ζυγαριά δαπέδου με ευανάγνωστη οθόνη

- Μέγιστο βάρος (τουλάχιστον) 150kg

- Διαβάθμιση ανά 100gr

- Διαστάσεις περίπου 35x35cm

- Λειτουργία με μπαταρίες

| Χανιά ….. - 06 – 2023 |
| --- |
| Συντάχθηκε ………………………………………. Ιατρός | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Πρ/νη Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ α.α. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Πολ/κος Μηχ/κος |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Μονάδα Φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟΣ (αρ. πρόσκλ.………………)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………….. με έδρα ………………………………….., οδός …..………………………………… αριθμός ..………..

| Α/Α ΕΙΔΩΝ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ME ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ | Να είναι καινούριος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας και ανθεκτικής κατασκευής για έντονη νοσοκομειακή χρήση. Να πληροί όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας Να είναι διφασικής απινίδωσης, χειροκίνητης, συγχρονιζόμενης και αυτόματης λειτουργίας (AED). Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και ενσωματωμένο τροφοδοτικό 220V/50Hz Να διαθέτει οθόνη LCD, υψηλής ανάλυσης, διαστάσεων τουλάχιστον 5,8" ιντσών, στην οποία να απεικονίζονται 2 τουλάχιστον διαφορετικές κυματομορφές, ο αριθμός των σφίξεων, η απαγωγή, η επιλεγόμενη ενέργεια, ο κορεσμός οξυγόνου (εφόσον υπάρχει μονάδα παλμικής οξυμετρίας), ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, ένδειξη αποκόλλησης ηλεκτροδίων καθώς και άλλα βοηθητικά για το χειριστή μηνύματα. Να διαθέτει καταγραφικό τουλάχιστον δύο (2) καναλιών, και ταχύτητας 25mm/sec. Να μπορεί να καταγράψει τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα πριν το επεισόδιο (History). Να είναι φορητός με χειρολαβή μεταφοράς. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους έως 7,00 kg περίπου συμπεριλαμβανομένης και της μπαταρίας. Να πραγματοποιεί απινίδωση μέσω paddles. Η χρήση του απινιδωτή να είναι απλή και η επιλογή της προς απόδοση ενέργειας να γίνεται με τρόπο ώστε να έχουμε άμεση απόκριση ενώ η φόρτιση και η εκφόρτιση να γίνεται από τα Paddles. Να διαθέτει ικανότητα σύγχρονης και ασύγχρονης διφασικής απινίδωσης με αποδιδόμενη ενέργεια 5 έως τουλάχιστον 270 Joules σε τουλάχιστον 10 βήματα. Να έχει δυνατότητα τουλάχιστον 70 απινιδώσεων στα 200J με πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή τουλάχιστον 120 λεπτών παρακολούθησης (monitoring) του ασθενούς. Ο χρόνος φόρτισης στην ενέργεια των 200J να είναι έως 4 sec, τόσο στο ρεύμα όσο και με την μπαταρία και στα 300J και πάνω να είναι το πολύ 8 sec. Να παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα/αναλώσιμα για την πλήρη λειτουργία του. Να εκτελεί αυτόματη απινίδωση (AED) μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων μίας χρήσης, με φωνητικές οδηγίες στα ελληνικά, για χρήση από μη εξειδικευμένο προσωπικό Να συνοδεύεται από εργονομικό τροχήλατο σταθερό και ασφαλές στην μετακίνηση, με κατάλληλο φρένο και συρτάρι. Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο με συγκεκριμένες αναφορές σε επίσημα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα προσπέκτους ή εγχειρίδια του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ | Να είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας Να λειτουργεί µε ρεύμα στα 220V/50Hz µε ενσωµατωµένο τροφοδοτικό και επαναφορτιζόµενη εσωτερική μπαταρία, η οποία θα περιλαµβάνεται. Η δειγµατοληψία να είναι μεγαλύτερη από10000 Hz. Nα συλλέγει ταυτόχρονα και τις δώδεκα απαγωγές σε συνδυασµούς standard και Cabrera. Να έχει οθόνη LCD / TFTδιαστάσεων 6" τουλάχιστον όπου να απεικονίζονται: Έως και 12 απαγωγές ταυτόχρονα Ηµεροµηνία, ώρα και όνοµα ασθενή Ένδειξη µπαταρίας µε δυνατότητα ενηµέρωσης του χρήστη σε περίπτωση αποφόρτισής της κατά την λειτουργία Καρδιορυθµός - Επισκόπηση καρδιακής λειτουργίας Ευαισθησία καρδιογραφήµατος µε δυνατότητα επιλογής µεταξύ 4 διαφορετικών µεγεθών ∆ιάφορα µηνύµατα συστήµατος Κατάσταση φίλτρου (ενεργοποιηµένο ή µη) Να υπάρχει οπτική και ηχητική ένδειξη σε τυχόν αποκόλληση ή µη καλή επαφή των ηλεκτροδίων. Να διαθέτει ανίχνευση εμφυτευμένου βηματοδότη Να διαθέτει καταγραφικό 12 καναλιών, θερµικού τύπου, µε εύρος συχνοτήτων από 0,05-150 Hz για την εκτύπωση σε χαρτί μεγέθους τουλάχιστον 200 mm-A4 (ZFOLDED). Να καταγράφει όλα τα κανάλια σε µια Α4 σελίδα. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφόρων τύπων εκτύπωσης κατά την αυτόµατη λειτουργία. Απαραίτητη είναι η ταυτόχρονη εκτύπωση 12 απαγωγών σε µία σελίδα. Η ταχύτητα εκτύπωσης να µπορεί να ρυθµιστεί στα 5/10/25/50 mm/s και η ευαισθησία να µπορεί να ρυθµιστεί χειροκίνητα ή και αυτόµατα. Να παρέχει φίλτρα µυϊκά στα 25 και 35 Hz καθώς και φίλτρα δικτύου στα 50 και 60 Hz. Να έχει δυνατότητα συγκράτησης στην µνήµη και αρχειοθέτησης ηλεκτροκαρδιογραφηµάτων τουλάχιστον 40 εξετάσεων. Να έχει λογισμικό αυτόματων μετρήσεων και αυτόματης διάγνωσης Να διαθέτει κατά προτίµηση ενιαίο καλώδιο ασθενούς. Να διαθέτει Ευρωπαϊκό χρωµατικό κώδικα καλωδίου ασθενούς. Να είναι ελαφρύς και στιβαρής κατασκευής Να είναι συμβατός µε Η/Υ για διατήρηση και καταγραφή του ΗΚΓ. Επιπλέον να είναι δυνατή η εξαγωγή στοιχείων σε pdf Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για έντονη νοσοκομειακή χρήση. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για πλήρη χρήση, καθώς και τσάντα μεταφοράς. Να συνοδεύεται από εργονομικό τροχήλατο σταθερό και ασφαλές στη μετακίνηση με κατάλληλο φρένο, συρτάρι (ή καλάθι) και βραχίονα στήριξης καλωδίου Να συνοδεύονται από κατάλογο µε τιμές αναλωσίμων και ανταλλακτικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ | Αξιόπιστη μέτρηση με μεγάλη ακρίβεια και βήμα μέτρησης 1 Αξιόπιστη τεχνολογία μέτρησης και φιλτραρίσματος τύπου PureSat ή αντίστοιχη Ένδειξη καρδιακού ρυθμού Ανθεκτικό στις πτώσεις και στην υγρασία (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) Μεγάλης ευκρίνειας οθόνη LED με ευδιάκριτη ανάγνωση των ενδείξεων από οποιοδήποτε σημείο Φωτεινή ένδειξη ποιότητας σφυγμού τριών χρωμάτων Φωτεινές ενδείξεις alarm Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών Συνεχής λειτουργία με 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ τουλάχιστον 34 ωρών Μικρών διαστάσεων 58x56x33cm περίπου και πολύ μικρού βάρους Να διαθέτει CE mark Τα παραπάνω να αποδεικνύονται από παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια του οίκου | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | ΙΑΤΡΙΚΟ MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ | Καινούριο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, φορητό, με ειδική λαβή μεταφοράς καθώς και κατάλληλο τροχήλατο με καλαθάκι. Να συνοδεύεται από όλα τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά (συνδετικά καλώδια, πενταπολικό καλώδιοECG, 3 περιχειρίδες κανονική ενηλίκων, υπέρβαρων ενηλίκων και παίδων, αισθητήρες πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων και παίδων κλπ) ώστε να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία Τροφοδοσία 220Volt /50Ηz Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου διάρκειας τουλάχιστον 4ωρών σε πλήρη λειτουργία Θερμογραφικός εκτυπωτής τριών καναλιών, 3 ταχυτήτων Υψηλής ευκρίνειας οθόνη αφής, περίπου12 ιντσών, με ταυτόχρονη απεικόνιση τουλάχιστον 6 κυματομορφών καθώς και ψηφιακές ενδείξειςόλων των παρακολουθούμενων / μετρούμενων παραμέτρων Μνήμη δεδομένων τουλάχιστον 48 ωρών. Καταγραφή στη μνήμη και εκτύπωση γεγονότων αρρυθμίας Κατάλληλο για παρακολούθηση ενηλίκων/ παίδων με προκαθορισμένες ρυθμίσεις ορίων σε όλες τις παραμέτρους αλλά και δυνατότητα τροποποίησης αυτών. Alarm κρίσιμων σημείων με ηχητική και χρωματική ένδειξη σε όλες τις παραμέτρους Ανεξάρτητη ρύθμιση έντασης/σίγασης ήχων και alarm Απεικόνιση ηλεκτροκαρδιογραφήματος ECG – αναπνοής με συναγερμό άπνοιας. Να διαθέτει ανάλυση του διαστήματος ST σε όλες τις παρακολουθούμενες απαγωγές και ενδείξεις τους στην οθόνη καθώς και ανίχνευση αρρυθμιών Προστασία από απινιδώσεις, ανίχνευση βηματοδότη Σε περίπτωση αποκόλλησης μιας απαγωγής εκτός από τον συναγερμό να μεταπηδά σε άλλη απαγωγή ώστε να μην χάνεται η παρακολούθηση της κυματομορφής από την οθόνη. Καρδιακός ρυθμός Αναίμακτη πίεση NIBP (με ταλαντωσιμετρική μέθοδο) με πολλαπλές λειτουργίες μέτρησης: manual, auto, με προκαθορισμένα διαστήματα μέτρησης,stat.Να απεικονίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα οι τιμές της συστολικής-διαστολικής και μέσης πίεσης. Να είναι τεχνολογίας Massimo ή Nellcor Μέτρηση κορεσμού SPO20-100% με βήμα 1% Παλμικός ΡυθμόςPR Μέτρηση Θερμοκρασίας Να περιλαμβάνει τροχήλατη βάση στιβαρής κατασκευής με τουλάχιστον ένα καλαθάκι και άγκιστρα, φρένο σε τουλάχιστον δύο τροχούς και δυνατότητα κλίσης (tilt) του μονιτορ. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | Να είναι εργονομικής κατασκευής και φορητή με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία να επαναφορτίζεται από ρεύμα 220-240V/ACκαι να συνοδεύεται από τους απαραίτητους φορτιστές Διάρκεια λειτουργίας μόνο με την μπαταρία / αυτονομία τουλάχιστον 30min Να είναι απλή στον χειρισμό κατά την λειτουργία και η αποσυναρμολόγηση των επιμέρους παρελκόμενών της να είναι εύκολη, χωρίς να απαιτείται η χρήση εργαλείων. Η κατασκευή της να είναι τέτοια που να μην επιτρέπει την δημιουργία εστιών μόλυνσης. Οκαθαρισμός της να είναι εύκολος και τα εξαρτήματά της (φιάλη, σωλήνας αναρρόφησης, κλπ) που έρχονται σε επαφή με τα διάφορα εκκρίματα των ασθενών, να αποστειρώνονται σε υγρό κλίβανο. Η αναρροφητική της ικανότητα να είναι τουλάχιστον 20 lit/min και το κενό που επιτυγχάνει η αντλία να είναι κατ’ ελάχιστο 65 Kpa. Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης της αναρροφητικής ικανότητας και να φέρει μανόμετρο ένδειξης της πίεσης αναρρόφησης. Να διαθέτει άθραυστη φιάλη 1 lit, με ασφαλιστική δικλείδα, ενδείξεις και ειδικό φίλτρο προστασίας. Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, καθώς και κλιμακωτή ένδειξη επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας. Όταν γεμίζει η φιάλη εκκριμάτων, να διαθέτει σύστημα διακοπής αναρρόφησης. Η διάρκεια της πλήρους φόρτισης της μπαταρίας, να είναι οι ελάχιστες. Να διαθέτει φίλτρο αντιμικροβιακό και υγρασίας, και να δύναται να λειτουργεί και με φιάλη εκκριμάτων μιας χρήσεως. Να διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης μήκους 1.5 m. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ | Φορητός νεφελοποιητής υγρού φαρμάκου με τη χρήση τεχνολογίας πεπιεσμένου αέρα Υψηλή ικανότητα νεφελοποίησης (>0,5 ml / λεπτό) Να περιλαμβάνει τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη λειτουργία του: δοχείο φαρμάκου, επιστόμιο, μάσκα ενηλίκων, σωλήνας πεπιεσμένου αέρα, τροφοδοτικό καλώδιο, φίλτρο κτλ Όλα τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή να μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να αποστειρωθούν. Να έχει τουλάχιστον 3 χρόνια εγγύηση Να συνοδεύεται από τσάντα αποθήκευσης και μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ | Αμαξίδιο πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση Μεταλλικός σκελετός Υφασμάτινο κάθισμα Αποσπώμενα πλαϊνά Περιστρεφόμενα και αποσπώμενα υποπόδια Φουσκωτοί οπίσθιοι Συμπαγείς εμπρόσθιοι τροχοί (PU) για μεγαλύτερη αντοχή Να φέρει φρένα στις λαβές και φρένα στους οπίσθιους τροχούς Πλάτος καθίσματος τουλάχιστον 45cm, βάθος καθίσματος τουλάχιστον 40cm Συνολικές διαστάσεις περίπου 89(Μ)x63(Π)x89(Y)cm Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 kg Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | ΣΤΑΤΟ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ | Σκελετός στήλης από αλουμίνιο. Μεταλλική INOX τροχήλατη βάση. Αντιστατικοί τροχοί με φρένα, με επικάλυψη πλαστικού για εύκολη και αθόρυβη μετακίνηση. Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους με εύρος τουλάχιστον 115 – 200cm. Μέγιστο βάρος φορτίου 5kg | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ – ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ | Κατασκευή Inox με υψηλή αντοχή Πτυσσόμενη, συναρμολογείται και αποσυναρμολογείται εύκολα χωρίς εργαλεία Με σύστημα ρυθμιζόμενης βάσης για να προσεγγίζει το μέρος που χρειάζεται να μετακινηθεί ο ασθενής (π.χ. την τουαλέτα, ένα αναπηρικό αμαξίδιο κα) Αποσπώμενο και πλενόμενο κάθισμα Ηλεκτρική ανύψωση και αυξομείωση ύψους (απόσταση καθίσματος από το έδαφος τουλάχιστον38 έως 78cm) Μπαταρία με αυτονομία έως και 10μέρες ή 40 πλήρεις χρήσεις Αποσπώμενη πλάτη Διπλοί τροχοί με δυνατότητα περιστροφής 360o –μπροστινοίτροχοί με φρένο διαμέτρου 12cm, πίσω τροχοί με διάμετρο 10cm Αυξομειώμενη βάση (εξωτερικό πλάτος περίπου 65 έως 105cm) Βάρος σκελετού 10kg Μέγιστο βάρος χρήστη 115kg Εγγύηση 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | ΨΥΓΕΙΟ 89lt | Χωρητικότητας περίπου 89lt (χωρητικότητα συντήρησης 77lt περίπου, χωρητικότητα κατάψυξης 12lt περίπου) Διαστάσεις περίπου 82x48x50cm Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ | Ράμπες αναπηρικού αμαξιδίου που πτύσσονται συρταρωτά για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση Κατασκευασμένες από αλουμινίο υψηλής ανθεκτικότητας Να διατίθενται ανά ζεύγος Μέγιστο βάρος χρήστη και αμαξιδίου >250 kg Διαστάσεις: πλάτος τουλάχιστον 17cm - Μήκος σε πτύξη: 90 cm με δυνατότητα επιμήκυνσης έως τουλάχιστον 2m Πιστοποίηση CE Εγγύηση 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3lt | Φιάλη οξυγόνου αλουμινίου Χωρητικότητα 3lt Με κλείστρο 25Ε και ροομετρο με μανόμετροAphrodite Δυνατότητα ρύθμισης ροής (έως 15lt/min) Με ενσωματωμένη χειρολαβή μεταφοράς Επίπεδη βάση Εγγύηση 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5lt | Φιάλη οξυγόνου αλουμινίου Χωρητικότητα 5lt Με κλείστρο 25Ε και ροομετρο με μανόμετρο Aphrodite Δυνατότητα ρύθμισης ροής (έως 15lt/min) Με ενσωματωμένη χειρολαβή μεταφοράς Επίπεδη βάση Εγγύηση 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ | Καρότσι Μεταφοράς Φιαλών Οξυγόνου 2, 5 και 10 λίτρων | ΝΑΙ |  |  |
| 15. | ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 10lt | Δοχείο απολύμανσης με καπάκι χωρητικότητας 10lt, κατάλληλο για απολύμανση ιατρικών εργαλείων Να διαθέτει ένθετο κόσκινο από ανθεκτικό υλικό και με οπές για εύκολο στέγνωμα Να είναι κατασκευασμένο από υλικό (π.χ. PVC) υψηλής αντοχής σε υγρά απολύμανσης Όγκος: 10λίτρα Διαστάσεις (εξωτερικές): 53x32.5x10cm περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 16. | ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ | Αναδιπλούμενο παραβάν με 3 πλαίσια που να συνδέονται με μεντεσέδες ώστε να επιτρέπεται η επιθυμητή τοποθέτησης Διάσταση φύλλου 60cm x1,70cm Με μη διαπερατό ύφασμα αρίστης ποιότητας Τροχήλατο με 6 τροχούς με δυνατότητα κίνησης προς όλες τις διευθύνσεις Βάρος λιγότερο από 30kg. | ΝΑΙ |  |  |
| 17. | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ | Στρογγυλεμένες γωνίες προς αποφυγή ατυχήματος από σύγκρουση Να στηρίζεται σε 4 πόδια. Να έχει σκελετό στιβαρής μεταλλικής κατασκευής από επιχρωμιωμένο χάλυβα ή με χάλυβα βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σκούρου χρώματος, με αντοχή στα χημικά απολύμανσης - καθαρισμού Να φέρει ανθεκτικό στρώμα επενδεδυμένο από δερματίνη άριστης ποιότητας μεγάλης αντοχής στα χημικά απολύμανσης – καθαρισμού, σκούρου χρώματος. Να διαθέτει ανακλινόμενη πλάτη. Η ανάκλιση να γίνεται με εύχρηστο μηχανισμό υψηλής αντοχής. Αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 110 kg Να έχει υποδοχέα ρολού χαρτοσέντονου Διαστάσεις περίπου 195x65x75cm (M Χ Π Χ Υ) Εγγύηση 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| 18. | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ | Τροχήλατο σκαμπό με πλάτη Επίπεδο στρογγυλό κάθισμα με ταπετσαρία δερματίνης Υδραυλικός μηχανισμός ρύθμισης ύψους περίπου (50-70cm) Βάση χρωμίου 5 τροχών Εγγύηση 2 χρόνια |  |  |  |
| 19. | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ | Τροχήλατο τραπέζι ανοξείδωτο INOX Με 2 ανοξείδωτες επιφάνειες (ράφια) με περιμετρικό προστατευτικό γείσο Με προσθαφαιρούμενο ανοξείδωτο συρτάρι 4 τροχούς εκ των οποίων οι 2 να φέρουν φρένο Με 2 χειρολαβές ωθήσεως Να φέρει προσκρουστήρες και στις 4 γωνίες για την εξομάλυνση των προσκρούσεων Διαστάσεις: 50x70x85cm περίπου Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 20. | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ | Τεχνολογία AFIB για ανίχνευση κολπικής μαρμαρυγής με την ένδειξη του σύμβολου AFIB στην οθόνη. Τεχνολογία MAM: Το πιεσόμετρο να εκτελεί αυτόματα σε κάθε μέτρηση που πραγματοποιεί ο χρήστης μια τριπλή μέτρηση (τρεις διαδοχικές μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης), ώστε να προκύπτει γρήγορο και ακριβές αποτέλεσμα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης Θύρα USB για σύνδεση σε PC (Η/Υ) Εύκολη χρήση με ένα μόνο κουμπί Δυνατότητα υποστήριξης 2 χρηστών Αποθήκευση 99 μετρήσεων ανά χρήστη με ημερομηνία & ώρα Μεγάλη οθόνη για εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων μέτρησης Με ένδειξη στην οθόνη εάν το αποτέλεσμα της μέτρησης βρίσκεται εντός του βέλτιστου (πράσινο), αυξημένου (κίτρινο), πολύ υψηλού (πορτοκαλί) ή επικίνδυνα υψηλού (κόκκινο) φάσματος ∆είκτης ελέγχου περιχειρίδας για εξασφαλισμένη αξιοπιστία μέτρησης ∆είκτης μετακίνησης χεριού: Ανίχνευση κίνησης κατά τη διάρκεια της μέτρησης για μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση Λειτουργία κλειδώματος / ξεκλειδώματος Με περιχειρίδα 22-42 cm κατάλληλη για κανονικά αλλά και για πιο εύσωμα άτομα Δυνατότητα λειτουργίας με μετασχηματιστή ρεύματος Να είναι πολύ ελαφρύ περίπου 350gr μαζί με τις μπαταρίες του Εγγύηση 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| 21. | ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | Κώδωνας από ανοξείδωτο χάλυβα Στεφάνη που δεν παγώνει, για μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς Μαλακές και εφαρμοστές ελιές, που παρέχουν άνετη εφαρμογή και εξαιρετική ηχομόνωση Kατασκευή σωλήνα: Μονός αυλός Βάρος κώδωνα περίπου 80 gr Διάμετρος διαφράγματος περίπου 4mil Συνολικό μήκος τουλάχιστον 65 cm Τεχνολογία κώδωνα: Διπλής όψης Χρώμα σωλήνα: Μαύρο Εγγύηση 5 χρόνια Αδιάβροχη θήκη μεταφοράς στηθοσκοπίου με εσωτερική θήκη από πλέγμα για επιπλέον αποθήκευση | ΝΑΙ |  |  |
| 22. | ΑΝΑΒΑΘΡΟ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | Βοηθητικό ανάβαθρο – σκαλοπάτι μονό για την ομαλή άνοδο στην εξεταστική κλίνη Να διαθέτει λαβή συγκράτησης ασφαλείας Με αντιολισθητική επιφάνειας Διαστάσεις επιφάνειας: 36 x 28 x 22 cm Μέγιστο βάρος χρήστη: 130 kg | ΝΑΙ |  |  |
| 23. | ΣΕΤ AMBU ΜΕ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑ | Κλιβανιζόμενη ambu σιλικόνης για επαγγελματική χρήση χωρίς Latex Με ασκό αναζωογόνησης 2500ml Να περιλαμβάνει ασκό επανεισπνοής 1600ml περίπου Μάσκα Νο4 σιλικόνης Βαλβίδα pop-off 60cm/H2o Σωλήνας οξυγόνου 2m Περιστρεφόμενο σύστημα σύνδεσης του ασκού αναζωογόνησης με την μάσκα Με ανταλλακτική βαλβίδα για την Ambu και ανταλλακτικό ρεζερβουάρ οξυγόνου μίας χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| 24. | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ | Λευκό μεταλλικό φαρμακείο τοίχου Με 2 ράφια και με κλειδαριά και κλειδί Διαστάσεις: 46x30x14cm Βάρος: 7,5 kg | ΝΑΙ |  |  |
| 25. | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΡΛ | Πλήρες Διαγνωστικό Σετ ΩΡΛ γενικής Χρήσης που να περιλαμβάνει ωτοσκόπιο με λαβή, κεφαλή για ξύλινο γλωσσοπίεστρο, 2 λαρυγγικούς καθρέπτες, κεφαλή ρινοδιαστολέα, ρυθμιζόμενο λαρυγγικό φακό που εφάπτεται η κεφαλή του γλωσσοπίεστρου. Να διατίθεται σε κασετίνα προστασίας Λειτουργία με μπαταρίες Εγγύηση 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| 26. | ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ | Μέγιστο Βάρος Χρήστη 130kg Τα μπράτσα να μπορούν να βοηθήσουν τον χρήστη να κάθεται σε πιο άνετη θέση και να παρέχουν περαιτέρω στήριξη και βοήθεια όταν κάθεται ή σηκώνεται. Μέγιστο βάρος πλαϊνών 40kg Συνολικό πλάτος 50cm Πλάτος καθίσματος 40cm Βάθος καθίσματος 45cm Ύψος 12,5cm Ύψος βραχίονα 25cm | ΝΑΙ |  |  |
| 27. | ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ KAI ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ | Ιδανικό βοήθημα για να κάνει το μπάνιο σας πιο εύκολο και ξεκούραστο. Πλαστικό κάθισμα με πλάτη και χειρολαβές για καλύτερη και ασφαλέστερη στήριξη. Σκελετός αλουμινίου Λαστιχένια πόδια για να μην γλιστράει. Μέγιστο Βάρος Χρήστη 100kg Προσθαφαιρούμενη πλάτη και χειρολαβές Δυνατότητα ρύθμισης ύψους καθίσματος περίπου 30-50cm Διαστάσεις καθίσματος περίπου 30x40cm | ΝΑΙ |  |  |
| 28. | ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ | Διαφανοσκόπιο τεχνολογίας LCD μίας θέσης Φωτισμός 9600Κ Δυνατότητα αυξομείωσης της φωτεινότητας Ισχύς 24W Τάση 220-230V Εσωτερικές διαστάσεις 44x36cm Εξωτερικές διαστάσεις περίπου 50x50x2,4cm | ΝΑΙ |  |  |
| 29. | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ | Βοηθητική λαβή/στήριγμα για κρεβάτι Τοποθετείται μεταξύ του στρώματος και του κρεβατιού Μαλακή λαβή με αντιολισθητική επιφάνεια Ρυθμιζόμενη ύψος λαβής Μέγιστο βάρος χρήστη έως 110kg Να διαθέτει ιμάντες ασφαλείας για σταθεροποίηση |  |  |  |
| 30. | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ | Μεταλλική κατασκευή αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής, με αντοχή στα χημικά απολύμανσης – καθαρισμού Πτυσσόμενος για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά Να διαθέτει κάθισμα και αφαιρούμενο καλαθάκι μεταφοράς αντικειμένων Να έχει ανατομικές χειρολαβές με φρένα και ρυθμιζόμενο ύψος Με ρυθμιζόμενο ύψος 77-88cm Μέγιστο βάρος χρήστη 110kg Με συμπαγείς τροχούς και φρένα που κλειδώνουν στους οπίσθιους τροχούς Να φέρει βραχίονα στήριξης για να ακουμπάει ο ασθενής όταν κάθεται | ΝΑΙ |  |  |
| 31. | ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | Το Σετ να περιεχει τουλάχιστον: Ανοξείδωτο νεφροειδες Ανοξείδωτο μπωλ Γενικης χρήσης 150 ml Ανοξείδωτη λαβίδα Kocher - ευθεία - 16 cm Ανοξείδωτη ανατομική λαβίδα - 16 cm Ανοξείδωτο ψαλίδι Ανοξείδωτη τολυπολαβίδα Ανοξείδωτο δίσκο εργαλείων με καπάκι διαστάσεων περίπου 25 x 30 x 6.2 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 32. | ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 20lt | Να διαθέτει πεντάλ και υδραυλικό μηχανισμό ανοίγματος με soft κλείσιμο Αφαιρούμενο καπάκι για εύκολο καθάρισμα Με διαστάσεις περίπου 62x25x25cm Χωρητικότητα 20lt Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |
| 33. | ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ | Ψηφιακό θερμόμετρο μετώπου με υπέρυθρες για θερμομέτρηση χωρίς επαφή Με φωτιζόμενη οθόνη LCD Με θήκη μεταφοράς Με δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης μετά την τελευταία μέτρηση Λειτουργία με μπαταρίες Εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 34. | ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΩΝ | Μαξιλάρι μαλακό και ειδικά διαμορφωμένο για να τοποθετείται ανάμεσα στα γόνατα. Σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει την ιδανική ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αφρό μνήμης (memory foam) Να διαθέτει θήκη με φερμουάρ που να μπορεί να αφαιρείται, να πλένεται και να επανατοποθετείται Διαστάσεις περίπου 25x20x15cm | ΝΑΙ |  |  |
| 35. | ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΗΠΙΑ ΚΛΙΣΗ (ΤΥΠΟΥ ΣΦΗΝΑ) | Μαξιλάρι με κλίση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της πλάτης και για τη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση των κάτω άκρων. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υποαλλεργικό υλικό. Να διαθέτει θήκη με φερμουάρ που να μπορεί να αφαιρείται, να πλένεται και να επανατοποθετείται Διαστάσεις περίπου 37x37x7cm | ΝΑΙ |  |  |
| 36. | ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ | Μαξιλάρι για την πρόληψη δημιουργίας ελκών κατάκλισης και την ανακούφιση του πόνου στην περιοχή του κόκκυγα Να είναι κατασκευασμένο από ανατομικό υλικό Να φέρει οπή στο κέντρο Να διαθέτει θήκη που να μπορεί να αφαιρείται, να πλένεται και επανατοποθετείται Με διάμετρο δακτυλίου περίπου 40cm και πάχος 7cm | ΝΑΙ |  |  |
| 37. | ΦΟΡΗΤΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ | Με πτυσσόμενο σκελετό για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση Να διαθέτει προσθαφαιρούμενο δοχείο για να καθαρίζεται εύκολα Με ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος 46-56cm Μέγιστο βάρος χρήστη 100kg Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους | ΝΑΙ |  |  |
| 38. | ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΥΣΙΜΟ | Φουσκωτή λεκάνη για λούσιμο με ανατομική θέση για τον αυχένα για εύκολη τοποθέτηση Φουσκώνεται με τη χρήση αντλίας χειρός ή εναλλακτικά με το στόμα Η συγκράτηση του αέρα γίνεται με βαλβίδα ασφαλείας Από ανθεκτικό υλικό (π.χ. PVC) Να διαθέτει σωλήνα για τη εύκολη απομάκρυνση του νερού Να περιλαμβάνει αντλία χειρός (τρόμπα) Διαστάσεις περίπου 60x50x20cm | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ | Ψηφιακή ζυγαριά δαπέδου με ευανάγνωστη οθόνη Μέγιστο βάρος (τουλάχιστον) 150kg Διαβάθμιση ανά 100gr Διαστάσεις περίπου 35x35cm Λειτουργία με μπαταρίες | ΝΑΙ |  |  |

Σημειώσεις:

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούρια και να παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα (εφόσον απαιτούν συναρμολόγηση).

Για κάθε είδος εξοπλισμού πρέπει να πληρούνται τόσο οι γενικές όσο και οι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος και ο κάθε οικονομικός φορέας πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα τεχνικά και λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |  | TEM. | ΤΙΜΗ | ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 13% | ΦΠΑ 6% | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | ΙΑΤΡΙΚΟ MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | ΦΟΡΗΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | ΣΤΑΤO ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ-ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | ΨΥΓΕΙΟ 89lt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3lt | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5lt | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 10lt | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙ | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | ΑΝΑΒΑΘΡΟ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | ΣΕΤ AMBU ΜΕ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑ | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΡΛ | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ | 3 |  |  |  |  |  |
| 30 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 20lt | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΗΘΡΕΣ | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΩΝ | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΗΠΙΑ ΚΛΙΣΗ (ΤΥΠΟΥ ΣΦΗΝΑ) | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | ΦΟΡΗΤΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΥΣΙΜΟ | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ |  |  |  |  |
|  | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ |  |  |  |  |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ |  |  |

Ο	………………….……………………………………………………….., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία………………………… (σε περίπτωση νομικού προσώπου)  με ΑΦΜ: …………….., Δ.Ο.Υ.: ………..	(έδρα……………………………. οδός …….………………….. αριθμός …………… Τ.Κ. …………..    τηλ. ……………………), αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης για την προμήθεια “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ ” υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της στις τιμές που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

…………………

(Ημερομηνία)

Ο  Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)

# Text boxes

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ